## Slide 1: GECB-HEX文件理解
Written by 404
2022/1/12

## Slide 2: Hex文件格式理解
以冒号：开头，前8个字符大概是内存地址，后面每两个字符是一个字节，一行16个字节，最后一个字节可能是校验码，全部以16进制表示。
每个参数用16进制表示，如果只有一位会在前面增加0

## Slide 3: Installation Parameters
地址从10018000到1004AF00
地址和参数对应关系如下：链接

## Slide 4: RSL I/O
地址从10098000到10392700，每个IO设置对应4个字符即2个字节
I/O序号从零开始，与软件说明文件中的一致
第一字节是pin值-1的2次幂，第二字节是地址，例如：
  DOL对应的设置93-4，换算为085D，5D是93的16进制，08是2的3次幂（3=4-1）

## Slide 5: Allowed Mask Standard Call
地址从10598000开始到1059E300
CUDE的1100 0000 = 03
1110 0000 = 07
2000 0000 =00？规则没细看，可能有误
1010 0000 =05

## Slide 6
Cut Call Mask start from 1059E400 to 105A4700
Car reader mask start from 105A4800 to 105AAB00
Allowable blind floor start from 105AAC00 to 105B0F00
Allowed Mask1 P&Op.&Sb start: 105B1000 to 105B7300;
  -P stands lower 4 bits;
  -Op stands last 2 bits of higher 4 bits;
  -Sb stands first 2 bits of higher 4 bits;

## Slide 7: Position indicator start:105B7400 to 105C3B00
先右后左，转换为16进制，第一位补0，如：
  L 12 R 2 显示为B2，对应的参数是 020C
  L 2 R9 显示为29，对应的参数是0902
  L10 R 17 显示为G，对于参数为110A

## Slide 8
Allowed Mask1 extend call start: 1066C400 to 10672700
SHO/WCO Mask start: 106AAC00 to 106B0F00